Sisteme cu microprocesoare II

Solutii subiecte examen

IV EA

1 In the next table are presented the values returned after the execution of CPUID instruction:

| IN | OUT |
| --- | --- |
| EAX: | EAX | EBX | ECX | EDX |
| 0000 0000 | 0000 0005 | 756e 6547 | 6c65 746e | 4965 6e69 |
| 0000 0001 | 0000 0f41 | 0001 0800 | 0000 441d | bfeb fbff |
| 0000 0002 | 605b 5101 | 0000 0000 | 0000 0000 | 003c 7040 |
| 0000 0003 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 |
| 8000 0003 | 6574 6e49 | 2952 286c | 6c65 4320 | 6e6f 7265 |

(0.5 p) a. Specify the processor identification signature and indicate its ID version, model number, family code and type;

(0.75p) b. If the processor allows it, determine its serial number.

(0.25p) c. Find out if the processor contains on chip a FPU (Floating Point Unit) and justify the answer.

(0.5 p) d. How many times CPUID instruction has to be executed to obtain a complete image of the processor cache?

- Instructiunea CPUID returneaza valorile din tabelul urmator:

| IN | OUT |
| --- | --- |
| EAX: | EAX | EBX | ECX | EDX |
| 0000 0000 | 0000 0005 | 756e 6547 | 6c65 746e | 4965 6e69 |
| 0000 0001 | 0000 0f41 | 0001 0800 | 0000 441d | bfeb fbff |
| 0000 0002 | 605b 5101 | 0000 0000 | 0000 0000 | 003c 7040 |
| 0000 0003 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 |
| 8000 0003 | 6574 6e49 | 2952 286c | 6c65 4320 | 6e6f 7265 |

- Determinati sirul ASCII de identificare a producatorului.

- Determinati numarul de serie al procesorului.

- De cate ori trebuie executata instructiunea CPUID pentru a obtine o imagine completa a cache-ului procesorului. Determinati caracteristicile memoriei cache.

a. Daca EAX=0 instructiunea CPUID returneaza sirul de identificare al producatorului in registrii ECX, EDX, EBX (in aceasta ordine).

Din tabel =>

756e 6547  adica 	u  n  e  G     care se parcurge de la dreapta spre stanga si apoi in jos

4965 6e69  		I  e   n  i

6c65 746e   		l  e   t   n

=> in acest caz ID-ul firmei producatoare este GenuineIntel.

b. nr de serie: semnatura (cei mai semnificativi 32 b + ceilalti 64 biti mai putin semnificativi din EDX:ECX pt EAX=3 la intrare)

Conform tabelului avem:

EAX=1 -> EAX = 0000 0f41h 	- semnatura procesorului

EAX=3 -> EDX:ECX = 0...0 0...0  –  de 16 x zero						  	numarul de serie :  0000 0f41 0000 0000 0000 0000

Se pune intrebarea daca nr de serie este valid; astfel, se verifica valoarea bitului nr 18 din registrul EDX pt EAX=1 la intrare . Astfel, in EDX=BFEB FBFF h bitul 18=0 => nr de serie e invalidat

c. in urma executarii instructiunii CPUID, pt EAX=2, registrul EAX contine cei mai putin semnif 8 biti (registrul AL) ce specifica de cate ori trebuie executata instruct CPUID pt a se obtine o imagine completa a memoriei cache a procesorului.

=> EAX = 60 5b 51 01, deci reg AL=01 => o data

Bitul 31=0, deci informatiile din EAX (fara AL) , EBX, ECX, EDX pot fi considerate descriptori TLB pe 8 biti ;

Caracteristici: 51h -> cache de instr TLB, pag de 4k/2M/4M, total asoc cu 128 intrari , …

2. On the data lines (D0-D3) of the Standard Parallel Port (SPP) the following waveform are generated, as in the right-side figure, using the interrupts.

(1.5p) a.  Program the C0 timer channel (40h) to provide the desired frequency for the waveform generation.

(1.5p) b. Write the interrupt procedure NEW_INT, used for the waveform generation.

(2p) c. Write the main procedure sequence that control the generation of 200 periods of the signals. Define in the data segment all the variables used.

a. ;        ;

Pe portul paralel se transmite un semnal periodic format asa cum se vede pe figura din 4 esantioane. Fiecare esantion e scris pe 8 biti, din care 4 (D0-3) se vad pe figura. Astfel, ceilalti 4 biti pot fi considerati la masa D4,5,6,7=0.

Semnalul se va obtine:

primul esantion: 	D7 …0 = 0000 1001

al doilea esantion: 	D7 …0 = 0000 0011

al treilea esantion: 	D7 …0 = 0000 0110

al patrulea esantion: 	D7 …0 = 0000 1100

=> semnal db 09h, 03h, 06h, 0C h ; cele 4 esantioane ale semnalului

Din figura se observa ca un esantion dureaza jumatate din 4ms => Tesantion = 2 ms

F=Fesantion=1/Tesantion =1/2ms =0.5 kHz

n0=1,2MHz / (1/2ms) = 1,2 MHz / 0.5 KHz = 2,4 K = 2400

Programarea canalului 0 al circuitului timer:

mov al, 36h 		;cuvant de mod (selectare canal 0, citire/scriere LS apoi MS, mod 3)

out 43h, al

mov ax, 2400		;constanta de divizare

out 40h,al

xor al,al

mov al, ah

out 40h,al

- Redirectarea intreruperii IRQ0 (tipul 8) a timerului, pe rutina utilizator numita new_int8:

mov ax, 3508h 		;salvez adresa vechii intreruperi IRQ0 (tip 08) in ES:BX

int 21h				;se apeleaza intreruperea DOS

mov irq0_old, bx		;salvez adr offset a vechii intr

mov irq0_old+2, es		;si adresa de segment

push ds

mov dx, offset new_int8	;se incarca in TVI noua adresa a rutinei de tratare a intr IRQ0

mov ax, seg new_int8

mov ds, ax

mov ax, 2508h

int 21h

pop ds

……

push ds			;reactivarea vechii intr IRQ0

mov ax, 2508h

lds dx, dword ptr irq0_old

int 21

pop ds

- .data

semnal	   db	X0, X1, …. X3

.code

………..

mov si, offset semnal

mov dx, 378h		; se selecteaza registru de date a Portului Paralel

new_int8   proc   near		;noua rutina de intrerupere

push ds

push dx

push bx

mov al, [si] 	; selectare valori sir

out dx,al	;se trimit pe rand valorile corespunzatoare generarii formei de unda, pe liniile de date ale PP

inc si

cmp si, 4	; se verifica daca s-a ajuns la sfarsitul sirului

jl et1

mov si, offset semnal	;

et1:	mov al, 20h

out 20h, al		;EOI

pop bx

pop dx

pop ds

iret

new_int8  endp